Адаптер для питания видеокамеры от бортовой сети

1.Назначение

Адаптер предназначен для питания видеокамеры от бортовой сети автомобиля 12... 24 В с целью экономии аккумуляторных батарей камеры.
Обеспечивает питание видеокамеры стабильным напряжением заданной величины.
Напряжение на выходе адаптера может быть установлено регулятором.

Работает со всеми бытовыми видеокамерами: Panasinic, Sony, Nec и пр.

2.Состав.

Устройство состоит из двух основных модулей, рис.1:
1- модуль 1;
2- модуль 2;
3- вилка к прикуривателю;
4- шнур длиной до 50 м;

Внешний вид и состав устройства.

3.Основные характеристики устройства:

Напряжение питания, В                                                12...29
Выходное напряжение, В                                              0...9 (регулируется)
Ток нагрузки, А                                                    0...5
Нестабильность выходного напряжения, В,не более 0.1
Габаритные размеры модуля 1, мм                              135*85*45
Габаритные размеры модуля 2,мм                               37*22*16