## Аппаратура для связи диспетчер - исполнители.

Аппаратура предназначена для связи в режиме конференции между диспетчером и несколькими исполнителями.

Связь осуществляется в режиме "уоки - токи"  ( "говорю - слушаю"),  по длинной линии.

Структурная схема устройства приведена на рис.1.

Устройство работает следующим образом.

Устройство состоит из нескольких абонентских комплектов. Один размещается на стороне диспетчера, остальные - у исполнителей (абонентов). Комплекты связаны линией связи и постоянно включены.

Питание аппаратуры осуществляется от  сети 220В с помощью адаптера.

Для связи, диспетчер или любой абонент  нажимают  кнопку  включения связи на своем  комплекте и говорят в микрофон.  Аппаратура работает в режиме громкоговорящей связи.  Речевой сигнал воспроизводится во всех абонентских комплектах.

Схема выполнена на основе микросхемы К174УН7

Акустическая система  каждого комплекта выполнена на основе рупорного громкоговорителя.

Регулирование громкости осуществляется с помощью регулятора, размещенного внутри устройства.

Питание осуществляется от сетевого адаптера.

Внешний вид абонентского комплекта приведен на рис.3.

Основные характеристики.

Количество  абонентских комплектов на линии             от 2 до 10

Длина линии связи, м, не более                                        1000

Сопротивление линии связи, Ом                                      10

Чувствительность микрофона, дБ, не хуже                     - 45

Мощность акустической системы, Вт                              2

Глубина регулирования уровня громкости, %                100

Питание от сетевого адаптера                                           220 / 12 В, 1А