## Аппаратура для связи шеф - секретарь

Аппаратура предназначена для связи в режиме конференции между руководителем и секретарем.

Связь осуществляется в режиме управляемого дуплекса.

Структурная схема устройства приведена на рис.1.

A- сетевой адаптер

AS - акустическая система

G- генератор тонового сигнала

M- микрофон

P - пульт управления

U-усилитель мощности

US- усилитель

UU - устройство управления

Вкл - кнопка включения - выключения

Устройство работает следующим образом.

Устройство состоит из двух полукомплектов. Один размещается на стороне руководителя, другой - на стороне секретаря.

Полукомплекты связаны линией связи и постоянно включены.

Микрофоны, акустические системы и пульты управления  устанавливаются на столе, директора и секретаря, соответственно.

Питание аппаратуры осуществляется от  сети 220В с помощью адаптера.

Для связи, руководитель или секретарь  просто нажимают  кнопку  включения на своем  пульте управления. При этом звучит сигнал вызова и светится индикатор.

Аппаратура работает в режиме громкоговорящей связи.

Продолжительность сеанса связи  не ограничена. По окончании связи, по истечение 10 сек, аппаратура автоматически  отключается.

Схема выполнена на основе микросхемы речевого процессора фирмы Motorola,

Микрофоны MIC-1A   фирмы Genius.

Акустическая система  SP-M16 фирмы Genius. Регулирование громкости осуществляется с помощью регулятора, размещенного на передней панели.

Устройство управления выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04.

Питание осуществляется от сетевого адаптера.

Внешний вид полукомплекта приведен на рис.2

1- микрофон

2- пульт управления

3 -акустическая система

Основные характеристики.

Чувствительность микрофона, дБ, не хуже                  - 45

Мощность акустической системы, Вт                              2

Длина линии связи, м, не более                                        100

Глубина регулирования уровня громкости, %                100

Время автоматического отключения, с, не более           10

Питание от сетевого адаптера                                           220 / 12 В, 1А