## Аппаратура для конференцсвязи фирма-фирма

Аппаратура предназначена для связи в режиме конференции между сотрудниками.

Связь может осуществляться как по по линии телефонной связи  ( ГТС).

Структурная схема устройства приведена на рис.1.

A- сетевой адаптер

AS - акустическая система

M- микрофон

P - пульт управления

U- усилитель

US- усилитель суммирующий

U - устройство управления

Вкл - кнопка включения - выключения

ГТС   - линия связи

Устройство работает следующим образом.

Устройство состоит из двух полукомплектов. Один размещается на стороне одной фирмы, другой - на стороне второй фирмы.

Полукомплекты связаны подключены к телефонной линии.

Микрофоны М...  устанавливаются на столе, на местах участников конференции.

Акустическая система размещается в центре стола.

Аппаратура подключается к телефонной сети и к сети 220В.

Для проведения конференции производится соединение полукомплектов. На пульте управления одного из полукомплектов нажимается кнопка включения и устройство управления   производит соединение с линией ГТС и  набор заданного номера второй фирмы.

Второй полукомплект, получив сигнал вызова, автоматически соединяется с линией ГТС.

Аппаратура работает в режиме громкоговорящей связи и обеспечивает возможность всем участникам конференции принимать в ней участие.

Продолжительность конференции не ограничена. По окончании конференции аппаратура отключается путем нажатия кнопки на пульте управления или автоматически, по истечение 10 минут, после окончания речевого сигнала.

Схема выполнена на основе микросхемы речевого процессора фирмы Motorola.

Микрофоны MIC-1A   фирмы Genius. Количество микрофонов может быть любым. В данном случае количество микрофонов четыре.

Акустическая система  SP-M16 фирмы Genius. Регулирование громкости осуществляется с помощью регулятора, размещенного на передней панели.

Устройство управления выполнено на основе микропроцессора PIC16F84-04

Питание осуществляется от сетевого адаптера.

Внешний вид полукомплекта приведен на рис.2

1- микрофон

2- пульт управления

На рисунке приведены микрофоны и пульт управления устройством, составляющие один полукомплект.

Пульт управления выполнен в виде настольного модуля, имеющего кнопку управления и индикатор.

Основные характеристики.

Количество микрофонов                                                       от 1 до 10

Длина микрофонного кабеля, м                                          5

Чувствительность микрофона, дБ, не хуже                       - 45

Мощность акустической системы, Вт                                10

Длина линии обычной связи, м, не более                          1000

Сопротивление линии, Ом                                                     600

Питание от сетевого адаптера                                               220 / 12 В, 1А

Предложение по поставкам.

Комплект аппаратуры, состоит из двух полукомплектов, каждый из которых содержит:

-четыре микрофона  MIC-1A фирмы  Genius ,

-одной акустической системе  SP-M16 Genius ,

-пульта управления