ИМИТАТОР ПРИСУТСТВИЯ

Лет 10 назад мой отец, будучи на пенсии, придумал нечто, очень меня удивившее.
У моих родителей есть дача. Городок, в котором они живут, беспокойный. Много квартирных краж. Дачи летом беспощадно обворовываются. Отец и мать вынуждены были жить на даче и дома по очереди, чтобы своим присутствием отпугивать воров. Так вот, отец придумал и сделал устройство, которое имитировало их присутствие как дома, так и на даче. Он взял обычные часы, к циферблату приделал электрические контакты, а к стрелке - небольшой магнит, который управлял контактами. Таймер в назначенное время включал настольную лампу, свет в комнате, радио, вентилятор, а также магнитный пускатель, который стоял на тазике и при включении шумел. Одно устройство установил дома, а второе на даче.

Результат: соседние дачи добрые люди обчистили и собрали урожай, а дачу моих родителей не тронули. Про это хитрое "изобретение" я вспомнил несколько лет спустя. Был период, когда пришлось мотаться по делам, оставляя квартиру надолго без присмотра. Квартиру я арендовал, а хозяин ставить ее на охрану не хотел. Он имел привычку приходить во время моего отсутствия и проверять, что я там делаю. Не очень сие приятно.

В поисках выхода из положения, вспомнил про изобретение отца и воспроизвел его. Сделал устройство на более современном уровне, из радиодеталей, в солидном корпусе. Подключил к нему радио и две настольные лампы. Одну разместил в кухне, другую в прихожей. Однажды, возвращаясь, увидел работу устройства со стороны и был удивлен эффектом правдоподобия. После этого, уезжая, беспокоился о безопасности жилья уже гораздо меньше.

Да и хозяин перестал наведываться, считая, что я дома. У меня сейчас таких устройств два: одно дома, другое на работе. Несколько штук сделал для своих друзей.
1.Назначение.

Имитатор предназначен для психологического воздействия  на злоумышленников путем имитации присутствия владельцев в помещении.

Имитация осуществляется периодическим включением четырех электрических приборов (радиоприемника, телевизора, вентилятора, настольной лампы и т.д.), а также периодическим занятием телефонной линии.

Включение производится автоматически, по заданной суточной циклограмме.

2.Состав.

Состоит из устройства управления и коммутационного шлейфа, рис.1.

Устройство управления содержит кнопочную панель управления и панель индикации.

4.Принцип действия.

Принцип действия заключается в периодическом, по заданной циклограмме, включении электроприборов.

При наблюдении за помещением со стороны, злоумышленники будут видеть, что приборы работают: включается свет, радио, колышутся шторы от вентилятора и т.д. и у них  будет создаваться впечатление присутствия владельца. В такое помещение, как показывает опыт УВД, они не рискнут проникать, так как опасность задержания  для них будет неопределенно высока.

5.Установка.

Установит имитатор присутствия в помещении.

Переключатель ПУСК установить в верхнее положение. Рис.1.

Включить устройство в сеть 220 Вольт.

Соединить электрические приборы с электрическими розетками устройства.

С помощью кнопок П1...П7 выбрать для выполнения одну из циклограмм.

6.Проверка

Кнопка "ТЕМП" обеспечивает возможность воспроизведения циклограммы в ускоренном в 100 раз темпе.

Что необходимо, например, для контроля работы устройства и электроприборов.

Кнопку "ПУСК" установить в верхнее положение.

С помощью кнопок П1...П7 выбрать одну из циклограмм, Табл.1.

Кнопку "ТЕМП"  установить в нижнее положение. При этом светится индикатор "ТЕМП"

Далее, кнопку  ПУСК установить в нижнее положение.

Звучит сигнал и устройство начинает выполнять циклограмму в ускоренном темпе.

Необходимо убедиться, что все электроприборы включаются и выключаются. Включение цепи питания

прибора сопровождается свечением соответствующего индикатора ( 1...5 ) панели индикации

7.Работа.

После завершения процедуры проверки, устройство можно перевести в рабочий режим.

Кнопку "ПУСК" установить в верхнее положение.

Переключатель "ТЕМП"  установить в верхнее положение.

Переключатель ПУСК установить в нижнее положение.

Звучит сигнал и устройство начинает выполнять циклограмму.

Необходимо убедиться, что  электроприборы включаются и выключаются.

8.Условия эксплуатации

Климатические, механические и прочие условия эксплуатации ограничиваются условиями эксплуатации электроприборов.

9.Гарантии изготовителя.

Изготовителем гарантируется работоспособность устройства, при условии соблюдения правил эксплуатации, в течение 1 года со дня продажи.

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных сервисных центрах, либо изготовителем.

10. Стоимость комплекта  75 у.е.