Интерфейсное оборудование для радиотелефонов

1.Основные решаемые задачи. 
Для подключения вторичной или абонентской аппаратуры к трубкам радиотелефонов применяют  телефонные интерфейсы.

С их помощью  осуществляют:

- эмуляцию режимов телефонной линии на стороне вторичной ( абонентской) аппаратуры ;

- передачу сигналов набора от абонентской аппаратуры к ГТС;

- передачу сигналов вызова от ГТС к абонентской аппаратуре;

- передачу речевых или информационных сигналов между абонентской аппаратурой и ГТС;

2.Структурные схемы интерфейсных комплексов.

Ниже приведены структурные схемы интерфейсных  комплексов, реализующих различные способы передачи сигналов набора от абонентской аппаратуры к сети ГТС. Все они реализованы на практике.

Выбор конкретной структуры определяется совокупностью существующих условий.

2.1.Комплекс "DTMF - DTMF"

Это самый простой по составу  аппаратуры комплекс.
Абонентская аппаратура работает в режиме DTMF (тонового) набора. 
В телефонной линии осуществляется DTMF (тоновый) набор.
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.1:

Интерфейсный модуль обеспечивает соединение  трубки радиотелефона с абонентским аппаратом. Модуль эмулирует полноценную телефонную линию на стороне абонентского аппарата.

Интерфейсный модуль обеспечивает соединение с трубкой радиотелефона. В том числе обмен сигналами, а также управление трубкой.

Базовый блок радиотелефона обеспечивает соединение  комплекса с телефонной линией ГТС.

Сигналы DTMF набора номера, генерируемые абонентским аппаратом, напрямую подаются в телефонную линию ГТС через  речевой канал радиотелефона, обеспечивая набор номера в ГТС.

2.2.Комплекс "DTMF - клавиатура -DTMF/ пульс"

Этот комплекс похож на предыдущий. Он применяется в тех случаях, когда:

-необходимо полностью использовать возможности радиотелефона;
Абонентская аппаратура работает в режиме DTMF (тонового) набора. 
В телефонной линии осуществляется DTMF и / или пульсовый набор. 
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.2:

Сигналы DTMF набора номера, генерируемые абонентским аппаратом, поступают в интерфейсный модуль, в котором преобразуются в сигналы коммутации клавиатуры радиотелефона. Преобразователь DTMF - Клавиатура в составе интерфейсного модуля обозначен зеленым цветом. В канале радиотелефона применяются  сигналы набора номера собственного протокола. Базовый блок радиотелефона  обеспечивает набор номера в цепи ГТС в стандарте, реализуемом базовым блоком: DTMF или пульс.

2.3.Комплекс "DTMF - DTMF / пульс"

Это вариант обеспечивает два режима набора в  сети ГТС:  DTMF или пульсовый, по выбору.

Абонентская аппаратура работает в режиме DTMF -  набора. 
В телефонной линии осуществляется DTMF (тоновый) или пульсовый набор, по выбору
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.3

Сигналы DTMF набора от абонентского аппарата поступают в речевой канал радиотелефона. В базовом блоке установлен управляемый преобразователь DTFF- DTMF/пульс. Он получает сигналы из речевого канала радиотелефона. Преобразователь осуществляет набор в ГТС. Вид набора устанавливается с клавиатуры абонентского аппарата. Если установлен DTMF  набор, то сигналы DTMF из речевого канала поступают в цепь ГТС.  Если установлен пульсовый набор, то он реализуется с помощью коммутационного элемента в цепи ГТС. Комплекс полезен при комбинированных видах набора в цепи ГТС.

2.4.Комплекс "DTMF -клавиатура -пульс"

Аппаратура аналогична предыдущей. Отличается тем, что пульсовый набор в ГТС реализуется базовым блоком радиотелефона.
Абонентская аппаратура работает в режиме DTMF (тонового) набора. 
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.4:

Сигналы набора от абонентского аппарата поступают в интерфейсный модуль. В интерфейсном модуле они  преобразуются в сигналы коммутации клавиатуры трубки.  Преобразователь DTMF - Клавиатура в составе интерфейсного модуля обозначен зеленым цветом.

2.5.Комплекс "Пульс - пилот - пульс"

От предыдущих вариантов этот отличается тем, что абонентский аппарат  работает в режиме пульсового набора. 
В телефонной линии ГТС осуществляется пульсовый набор.
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.5:

Особенностью комплекса является применение пилот - сигнала набора номера в речевом канале. Параметры пилот - сигнала отличаются от параметров DTMF сигнала. Например, пилотом могут быть прямоугольные импульсы частотой 1 кГц. Для передачи таких сигналов требуются более простые условия, чем для  DTMF. Упрощается схема устройства в целом. Генератор пилот - сигнала в составе интерфейсного модуля обозначен сиреневым цветом.  Пульсовый набор осуществляется с помощью специального преобразователя Пилот-Пульс, устанавливаемого в базовом блоке радиотелефона. Преобразователь получает пилот - сигнал из речевого канала базового блока, преобразует его в пульсовый сигнал и реализует пульсовый набор с помощью коммутационного элемента в цепи ГТС.

2.6.Комплекс "Пульс - клавиатура - пульс"

От предыдущего комплекс отличается тем, что пульсовый набор в ГТС осуществляется базовым блоком радиотелефона.
Абонентская аппаратура работает в режиме пульсового набора. 
Структура комплекса имеет следующий вид, рис.6:

Сигналы набора от абонентского аппарата поступают в интерфейсный модуль. В интерфейсном модуле они  преобразуются в сигналы коммутации клавиатуры трубки.   Преобразователь Пульс  - Клавиатура в составе интерфейсного модуля обозначен зеленым цветом.

3.Основные узлы интерфейсных комплексов.

3.1.Интерфейсный модуль для DTMF набора.

Применяется в интерфейсных комплексах, использующих DTMF (тоновые) режимы набора на абонентском аппарате

(варианты 2.1,  2.2,  2.3,  2.4  ).

Обеспечивает эмуляцию телефонной линии на стороне абонентского аппарата:

-питание абонентского аппарата по постоянному току;

-передачу речевого или информационного сигнала между абонентским аппаратом и речевым каналом трубки радиотелефона;

-передачу сигнала вызова к абонентскому аппарату;

-передачу  DTMF сигналов от абонентского аппарата к речевому каналу трубки радиотелефона;

-подачу сигналов включения трубки радиотелефона при включении абонентского аппарата;

-подачу сигналов выключения трубки радиотелефона при выключении абонентского аппарата;

Схема имеет следующий вид, рис.7:

Модуль содержит следующие основные узлы:

-узел приема сигнала вызова от трубки радиотелефона (VT1, VT2);

-преобразователь напряжения (VT9, VT10, VD3);

-генератор сигнала вызова для абонентского аппарата ( VT9, VT10, VT5, VT6, VT4, VT11 );

-дифференциальное устройство (VT12);

-цепь включения трубки радиотелефона (VT7);

-цепь выключения трубки радиотелефона (VT8);

-устройство управления (D2).

Модуль соединяется с абонентским аппаратом по цепи "TEL".

Модуль соединяется с трубкой радиотелефона по цепям: "BUZZ", "Speak", "Mic".

Напряжение питания подается по цепи "+12В".

Модуль работает следующим образом:

Встроенный преобразователь напряжения обеспечивает питание абонентского аппарата по постоянному току.

При поступлении сигнала вызова по цепи BUZZ, преобразователь напряжения питается от напряжения 12В, с помощью транзисторов VT4, VT11, обеспечивая в цепи абонентского аппарата напряжение до 110 В. Транзистор VT6 обеспечивает необходимое на время формирования вызывного сигнала шунтирование  аналоговой цепи VT12 С помощью транзисторов VT5 осуществляется модуляция напряжения в цепи абонентского аппарата с частотой 25 Гц, обеспечивая формирование сигнал вызова.

В режиме набора и разговора работает аналоговая дифференциальная цепь на основе транзистора VT12. С ее помощью обеспечиваеся прохождение аналоговых сигналов от абонентского аппарата в цепь микрофона трубки радиотелефона, а также из цепи динамика трубки радиотелефона к абонентскому аппарату.

3.2.Преобразователь DTMF- DTMF / пульс.

Применяется в интрфейсах, использующих тоновые режимы набора на абонентском аппарате и DTMF / пульсовые

( выриант 2.3) сигналы коммутации клавиатуры трубки  радиотелефона.

Схема имеет следующий вид, рис.8:

Сигналы в DTMF кодах поступают на вход приемника D1, с его выхода, в параллельном коде поступают на вход микропроцессора D2, где преобразуются в коды пульсового набора.

Обеспечивается возможность оперативного перехода от тонового к пульсовому набору и наоборот.

Обеспечивается ряд интересных возможностей по управлению оборудованием.

3.3.Преобразователь пульс - клавиатура.

Применяется в интрефейсах, использующих  пульсовые режимы набора на абонентском аппарате ( вариант 2.6 ).

Схема имеет следующий вид, рис.9:

Сигналы пульсового набора из цепи питания абонентского аппарата поступают на вход микропроцессора D1, где преобразуются в параллельный код и через дешифратор D2 поступают на транзисторную матрицу коммутации клавиатуры трубки радиотелефона.

3.4.Преобразователь DTMF- клавиатура.

Применяется в интерфейсах, использующих  пульсовые режимы набора на абонентском аппарате и сигналы коммутации клавиатуры трубки  радиотелефона  ( вариант 2.4 ).

Схема имеет следующий вид, рис.10:

Сигналы DTMF набора из цепи питания абонентского аппарата поступают на вход приемника DTMF сигналов D1, с выхода которого поступают на вход микропроцессора D2, где преобразуются в параллельный код и через дешифратор D3 поступают на транзисторную матрицу коммутации клавиатуры трубки радиотелефона.

3.5.Преобразователь "Пилот-пульс"

Аналоговый пилот - сигнал поступает на вход приемника пилот -сигнала D1 где опознается, с выхода приемника прямоугольный сигнал набора поступает в цепь управления реле Р1, с помощью которого осуществляется пульсовый набор.

3.Заключение.

Представленные варианты узлов используются в составе интерфейсного оборудования различной конфигурации.

Выбор и состав оборудования определяется набором требований к нему.