## Устройство управления через канал сотовой связи

Назначение.

Устройство предназначено для удаленного управления различным оборудованием с использованием канала сотовой связи.

Устройство обеспечивает прием сигналов от двух датчиков и передачу их по каналу сотовой связи на заданные номера,

а также прием команд управления с заданных номеров и подачу на исполнительные устройства.

Рис.1.Структурная схема устройства.

Устройство работает следующим образом.

Если первыми срабатывают датчики.

Сигнал от датчика Д1 или Д2 поступает на вход Модуля передающего.

Модуль по цепи Call подает сигналы на Радиомодуль, который, при наличии сигналов, включается в сеть и производит  набор заданных номеров. После набора номера, Модуль передающий подает по цепи DTMF out сигналы на вход Радиомодуля. Сигналы поступают к абоненту, номер которого набран.

Абонент может подать сигналы управления на Модуль приемный. Для этого он должен подать их в речевой тракт своего телефона, с его клавиатуры или со специального устройства. Сигналы поступают из сети на Радиомодуль, с выхода которого, по цепи DTMF in, они поступают на вход Модуля приемного.  Модуль приемный производит расшифровку поступающих сигналов и подает их на цепи исполнительных Устройств У1...У8.

Если устройство активируется абонентом.

Абонент производит набор номера, который присвоен устройству в сети. Сигнал вызова поступает из сети на Радиомодуль, с выхода которого, по цепи Bell, поступает на Модуль приемный. Модуль приемный принимает сигнал, включается и определяет, с какого номера поступил звонок. Если звонок поступил с разрешенного номера, то он включает Радиомодуль по цепи Call на прием DTMF сигналов.

Сигналы, по цепи "DTMF in" поступают на Модуль приемный, анализируются и далее поступают на устройства У1... У8.

Питание устройства осуществляется от внешнего источника, либо от встроенных аккумуляторный батарей.

Рис.2. Устройство, внешний вид.

Устройство выполнено в виде модуля размером 110 * 120* 35  мм. Корпус пластмассовый.