Радиостанция для оперативной промышленной связи

Радиостанция предназначена для оперативной связи в промышленности.

Отличительная особенность: закрытый речевой канал.

Применяется преобразование речевого аналогового сигнала в цифровой, передача по радиоканалу в цифровом виде, преобразование в аналоговый сигнал.

Радиостанция выполнена с применением микропроцессора PIC16F873, ЦАП MAX503, микросборок приемника и передатчика фирмы Telecontroli.

Радиостанция работает следующим образом.

В режиме приема сигнал сигнал из антенны Ant, рис.1, поступает в приемный модуль А2, с выхода которого поступает в виде последовательного двоичного кода на вход микропроцессора D1, с выхода которого,  в параллельном коде, поступает на вход цифро-аналогового преобразователя D2, с выхода которого, в аналоговом виде, поступает на буферный усилитель VT2 и далее- на громкоговоритель SP1.

В режиме передачи сигнал от микрофона М1 поступает через буферный усилитель DA1, рис1, на вход микропроцессора D1, в котором осуществляется преобразование аналогового сигнала в цифровой, с помощью АЦП, встроенного в микропроцессор.

В микропроцессоре осуществляется упаковка сигнала в двоичный код, который с выхода микропроцессора поступает на модуляционный вход радиопередающего модуля A1, с выхода которого модулированный  ВЧ сигнал поступает в антенну Ant и излучается в виде радиосигнала.

Режим работы радиостанции: прием или передача определяется с помощью переключателя S1 "PTT".

Необходимое кодирование и декодирование информационного сигнала осуществляется с помощью микропроцессора.

Управляющая программа находится в памяти микропроцессора.

Питание радиостанции осуществляется от внешнего источника 12 В.

Радиостанция выполнена в виде малогабаритного модуля, рис.1.

Основные параметры радиостанции приведены в таблице.

Основные параметры:

Рабочая частота, мГц                                              433,930
Мощность, мВт                                                         10
Модуляция                                                                 амплитудная, ИКМ

Полоса частот, кГц, не более                                 50
Дальность действия, м, не менее,                         1000

Напряжение питания, В                                           12
Потребляемый ток, мА, не более                          30

Габаритные размеры, мм                                       70 *47*28
Материал  корпуса                                                   алюминий, сплав