Мост GSM - ГТС

1.Назначение

Устройство предназначено для обеспечения возможности  локального выхода из сети GSM в сеть ГТС с целью уменьшения стоимости трафика в сети GSM.

Устройство выполнено в виде модуля небольших размеров, рис.1,устанавливаемого в помещении и соединенного с сетью ГТС  и сетью GSM.

Устройство имеет собственный номер в сети GSM, а также собственный номер в сети ГТС.

Пользователь, позвонив на номер устройства с мобильного телефона, включается в сеть ГТС. Далее, набрав номер  ГТС с трубки мобильного телефона, пользователь получает соединение с абонентом ГТС.

Устройство имеет определитель номера, ограничивающий к нему доступ.

Питание осуществляется от сети 220 В через сетевой адаптер 12В.

Рис.1.Внешний вид устройства.

2.Состав

Структурная схема устройства  состоит, рис.2,  из трубки мобильной сети (1), устройства управления (2), аналогового устройства (3).

3.Принцип действия

Трубка обеспечивает связь устройства с сетью GSM.

При подаче питания, трубка включается.

При поступлении звонка, от абонента, имеющего доступ к устройству, от трубки, по цепи Buzz рис.2, к устройству управления 2 поступает сигнал, по которому устройство управления включает трубку на занятие канала GSM, а также аналоговое устройство 3 на занятие линии ГТС.

Пользователь, услышав сигнал от ГТС, производит набор номера, пользуясь клавиатурой трубки.

Набор номера в ГТС производится в пульсовом или тоновом режиме. Режим  набора устанавливается  пользователем, путем нажатия кнопок * или # на клавиатуре трубки.

По окончании разговора, пользователь выключает трубку мобильного телефона. Устройство управления отключает аналоговое устройство от сети ГТС.

Подробное Техническое  описание, а также Инструкция по применению устройства высылаются вместе с устройством.

5.Основные характеристики устройства.

Тип сети мобильной связи - принципиальных ограничений нет;

Тип сети ГТС - принципиальных ограничений нет;

Тип тарифного плана мобильной сети - принципиальных ограничений нет;

Вид набора в сети ГТС - тоновый, пульсовый.

Температура окружающей среды : от минус 10 до 45 С.

Отсутствие агрессивной среды.

Питание - 12В или  ~220В ( 110В, 127В);

Габаритные размеры - 110 * 120* 35 мм;

Материал корпуса - пластмасса.

Масса - 0,9  кг;

Устройство может  эксплуатироваться как со встроенной антенной, так и с внешней выносной антенной.