Пускатель бесконтактный с постоянной конфигурацией.

Предназначен для применения в трехфазных системах и устройствах бесконтактной коммутации  и регулирования электроэнергии , в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.

Выполнен на основе мощных симметричных триаков, управляемых от устройства управления.

Схема устройства, рис.1.состоит из трех триаков VS1, VS2, VS3 и устройства управления A1, выполненного на основе микропроцессора.

Основные технические характеристики:

| Тип триаков: | ТС161-160-6 |
| --- | --- |
| Микропроцессор устройства управления | PIC16F84-04 |
| Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В: | 600 |
| Макс. допустимый сред. ток фазы в откр. сост.(Itav), А: | 160 |
| Ударный ток фазы в откр. сост., кА: | 1.80 |
| Средняя коммутируемая мощность , кВт | 288 |
| Крит. скорость нарастания тока фазы в откр. сост., А/мкс: | 6.3 |
| Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс: | 100 |
| Охлаждение триаков | Воздушное, естественное |
| Температура среды, С: | -20...+45С |
| Габаритные размеры,мм | 350*466*270 |
| Масса,кг | 5,5 |
| Способ установки | фиксированная, с жесткими или гибкими шинами |