Радиопередающее управляемое устройство  для охранного комплекса.

Устройство предназначено для эксплуатации в составе с охранной сигнализации. 
Имеет порт взаимодействия с охранной сигнализацией, микрофонный тракт с повышенной  чувствительностью, а также канал дистанционного управления включением и выключением. Состоит из объектового модуля и пульта дистанционного управления. 
Объектовый модуль, состоит из микрофона М1, модуляционного усилителя DA2, выполненного на малошумящем операционном усилителе КФ1407УД4, передатчика DA3, выполненного на микросборке RT6-433 фирмы Motorolli , приемника DA4, выполненного на микросборке RRS3-433 фирмы Motorolli, микропроцессора DD1 типа PIC16F84, антенны А, переключателя антенны на основе реле P1.
Питание осуществляется от аккумуляторной батареи B1 напряжением 9В, с подзарядкой от внешнего источника.

Устройство работает следующим образом.
Приемник DA4 находится во включенном состоянии. Антенна А, посредством переключателя P1, соединена с входом приемника. Сигналы с выхода приемника поступают на вход А0 микропроцессора DD1. 
Микропроцессор, посредством входа Упр.1 соединен с приемно-контрольным прибором сигнализации или непосредственно с

датчиками охраны. При поступлении команды на включение из радиоканала или сигнала от охранного оборудования, на выходе А1 микропроцессора появляется сигнал на включение передатчика DA3, либо сигнал импульсно-кодовой модуляции, а на выходе А2 микропроцессора появляется сигнал на переключение антенны А на выход передатчика DA3.
Передатчик излучает ВЧ сигнал, модулируемый кодовым сигналом от микропроцессора, или сигналом от микрофонной цепи.
ВЧ сигнал поступает на приемное устройство, находящееся у охраны.
Устройство хорошо работает совместно с серийным трансивером ICOM IC-Q7A. На него принимается аналоговый речевой сигнал. На него же принимается тревожный сигнал, если нет специального приемника тревожного сигнала.
По истечении заданного интервала, микропроцессор DD1 выключает передатчик и переключает антенну на вход приемника.
Пульт дистанционного управления состоит из микропроцессора DD1 типа PIC16F84 и 
передатчика DA1 типа RT6-433 фирмы Motorolli. При нажатии кнопки S1, микропроцессор формирует кодовый сигнал, соответствующий положению кнопки: "вкл" или "выкл". Сигнал поступает в цепь модуляции передатчика, который излучает ВЧ сигнал, поступающий на вход приемника объектового модуля.
Объектовый модуль выполнен в виде малогабаритного устройства
Пульт управления, как правило, встраивается в более сложное пультовое настольного исполнения.
При небольшом усложнении, пульт может обслуживать большое количество объектовых модулей.
Реально полученная дальность взаимодействия устройств: передатчика, пульта дистанционного управления и приемника речевого сигнала составляет около 1500 м в прямой видимости.
Параметров устройства вполне достаточно для обслуживания здания обычного типа, высотой в 9 этажей.

Пульт дистанционного управления

Основные параметры устройства:

Рабочая частота, мГц                                                433,930
Мощность передатчиков, мВт                                 10
Нестабильность частоты, кГц                                  5...15
Глубина модуляции, %                                              до 30
Дальность действия, м, не менее,                            500
Чувствительность по микрофонной
цепи, м , не менее                                                      3
Напряжение питания, В                                            от 4 до 14
Потребляемый ток, мА, не более                            15 
Габаритные размеры объектового 
модуля, мм                                                                 40 *55*25
Материал                                                                    пластмасса

Способ применения устройства иллюстрируется рис.4. Устройство применяется в составе охранной 
сигнализации. Передатчик соединен с приемно-контрольным устройством "Кварц" охранной 
сигнализации и управляется от него. Тревожный сигнал подается по радиоканалу. Радиосигнал 
поступает на приемное устройство, находящееся у охраны. Обеспечивает возможность акустического 
контроля помещения. 
Охрана имеет возможность дистанционного включения устройства и акустического контроля в любой 
момент времени.

Применение устройства в составе охранной сигнализации.