Радиосигнализация с дальностью действия до 5 км.

Устройство предназначено для передачи тревожного сигнала по радиоканалу на частоте 433 МГц на расстояние до 5 км.

Имеет цепи для подключения двух датчиков. 
Может работать в составе с обычной сигнализацией.
Состоит из объектового модуля и приемного модуля.  Приемный модуль может работать с несколькими объектовыми модулями.

Объектовый модуль состоит из контроллера (D1), возбудителя (DA3) и усилителя мощности (DA4).

Контроллер обслуживает два датчика. Датчик 1 -  пассивного типа.   Датчик 2 - активного типа.  Контроллер реагирует на разрыв цепи датчика 1 и на изменение по цепи датчика 2: на разрыв или замыкание. Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется с помощью кнопки S1.

При работе в составе с обычной сигнализацией, устройство  соединяется с выходом приемно-контрольного прибора  сигнализации через цепи Датчика 2.

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи (B1) напряжением 12 В и емкостью 7 АЧ. Подзарядка батареи осуществляется от сети 220В через адаптер DA1.

Модуль имеет  антенну типа "вертикальный штырь". Может применяться внешняя выносная антенна с кабелем, с волновым сопротивлением 50 Ом.

Приемный модуль, состоит из приемника (DA3) и  контроллера ( D1).

Питание модуля осуществляется от аккумуляторной батареи (B1) напряжением 12 В емкостью 7 АЧ, с подзарядкой от сети 220 В с помощью адаптера DA1.

Модуль имеет  антенну типа "вертикальный штырь". Может применяться внешняя выносная антенна с кабелем, с волновым сопротивлением 50 Ом.

Устройство работает следующим образом. Радиосигнал поступает из антенны в радиоприемник A1, с выхода которого поступает на вход контроллера D1. В контроллере производится анализ поступающих сигналов. Если сигнал опознается, как поступивший от Объектового модуля, то контроллер подает звуковые и световые сигналы с помощью светодиода VD1 и буззера BZ1.

Объектовый и приемный модули выполнены в виде малогабаритных устройств

Реально полученная дальность действия устройства  составляет более 5000 м в прямой видимости.
Параметров устройства вполне достаточно для обслуживания различных объектов: автомобиля, гаража, офиса и т.д.

Один  приемный  модуль  может обслуживать до 5 объектовых модулей. Номер сработавшего устройства обозначается соответствующим количеством световых и звуковых импульсов.

Основные параметры устройства:

Рабочая частота, мГц                                                433,930
Мощность передатчика, Вт                                       7

Чувствительность приемника, мкВ                        0,5
Нестабильность частоты, кГц                                  5
Модуляция                                                                    ИКМ АМ                                            
Напряжение питания, В                                             12

Антенна                                                                         вертикальный штырь, 170 мм.
Габаритные размеры:

-объектового  модуля, мм                                         100 *65*45

-приемного модуля, мм                                             100 *65*45
Материал  корпуса                                                      пластмасса

Диапазон рабочих температур, С                            +_40