Радиоудлинитель телефонного канала РАУТ-300

1.Назначение

Радиоудлинитель предназначен для подачи нескольких абонентских телефонных каналов методом последовательного

радиодоступа, на расстояние до 50 км от АТС. Рис.1.Схема организации связи.

Со стороны ГТС во входных цепях радиоудлинителя установлен мультиплексор - демультиплексор, позволяющий оперативно коммутировать входящие и исходящие соединения и, соответственно, каждому абоненту иметь индивидуальный городской номер, рис.2. Количество абонентских модулей может быть от 1 до 3.

Рис.2. Структурная схема станционного и абонентского модулей.

Каждый из каналов мультиплексора-демультиплексора станционного модуля : Канал 1, Канал 2, Канал 3 подключается к отдельному абонентскому шлейфу станционного оборудования и, соответственно, имеет собственный абонентский номер.
Внутрисетевой радиоканал один. Абоненты пользуются им по очереди. При поступлении сигнала вызова от одного из каналов, мультиплексор-демультиплексор подключает этот канал к радиотелефонному модулю. Устройство управления станционного модуля формирует сигнал вызова соответствующего абонентского модуля. Абонентский модуль формирует сигнал вызова в цепи телефонного аппарата. При снятии трубки  абонентского аппарата, устройство управления абонентского модуля формирует сигнал включения радиотелефонного модуля и сигнал занятия  соответствующего канала. Устройство управления станционного модуля осуществляет соединение речевого канала  с соответствующим  каналом станционного модуля.

Аппаратная часть устройства состоит из, рис.3:  станционного модуля 1,  нескольких абонентских модулей 2, сетевых адаптеров 3, антенн 4.

Рис.3.Аппаратная часть радиоудлинителя

Станционный модуль устанавливается на стороне АТС и соединяется с абонентским выходом АТС.
Абонентские модули устанавливаются на расстоянии до 50 км. от станционного модуля и соединяется с телефонными аппаратами абонентов. Антенное хозяйство устройства состоит из антенн типа "волновой канал" и антенн с круговой диаграммой направленности типа DX-60. Антенна станционного модуля имеет круговую диаграмму направленности.
Антенны абонентских модулей  направляются основными лепестками диаграмм направленности в сторону антенны станционного модуля. В сложных условиях и  на больших расстояниях применяется базовый усилитель. При этом выходная мощность передатчика станционного модуля повышается до 10 Вт.

2.Основные характеристики

Рабочие частоты – 307 и 344 МГц,
Мощность – 1 или 10 Вт,
Количество входящих каналов – от одного до трех.

Количество абонентских модулей – от одного до трех.

Количество одновременных абонентских соединений - одно.
ЭДС холостого хода в цепи абонентского аппарата – 60 В,
Ток в цепи абонентского аппарата – 35 мА,
ЭДС вызова – синусоидальная, 110 В, частотой 25 Гц.
Модуль выходного сопротивления в разговорном режиме - 600 Ом.
Напряжение речевого сигнала – 0,6 В эфф.
Напряжение собственных шумов – не более 5 мВ.
Габаритные размеры модулей – 140 * 190 * 40 мм.

Питание от сети 220В или от источника постоянного тока 12В, 1.5 А.

3.Особенности исполнения аппаратуры

Радиоудлинитель выполнен на основе СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ техники  дальней связи .

Полный комплекс аппаратуры соответсвует стандарту предприятия  СТП –007-2003.

Печатные платы спроектированы с применением программного обеспечения PCAD-2001.

4.Схема электрическая адаптера абонентского аппарата.

Схема электрическая устройства состоит  из основных узлов:  интерфейса телефонного и мультиплексора - демультиплексора.

Устройство выполнено на основе современной элементной базы: микропроцессоров фирмы Microchip, миниатюрных резисторов, конденсаторов и др. элементов.

5.Условия эксплуатации.
Температура от минус 15С до плюс 45 С.
Давление и влажность – нормальные.
Отсутствие агрессивной среды.

6.Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует работоспособность аппаратуры в течение одного года со дня продажи, при условии выполнения ограничений п.5 и отсутствия механических повреждений.