Радиоудлинитель телефонного канала РАУТ-900

1.Назначение

Радиоудлинитель предназначен для подачи абонентского телефонного канала методом радиодоступа на расстояние до 10 км от АТС. Рис.1.

Аппаратная часть устройства состоит из, рис.2:  станционного модуля 1,  абонентского модуля 2, сетевых адаптеров 3, антенн 4.

Вариантов антенн два: "волновой канал" и "зигзаг".

Рис.2.Аппаратная часть радиоудлинителя

Станционный модуль устанавливается на стороне телефонной розетки  и соединяется с ней.
Абонентский модуль устанавливается на расстоянии до 10 км. от станционного модуля и соединяется с телефонным аппаратом абонента.
Антенное хозяйство устройства состоит из двух сдвоенных антенн типа восьмиэлементный  "волновой канал" или "зигзаг".
Антенны устанавливаются на стороне станционного модуля и на стороне абонентского модуля и направляются основными лепестками диаграмм направленности навстречу 
друг-другу. В сложных условиях и на повышенных расстояниях применяется активная антенна со стороны станционного модуля. Выходная мощность передатчика, при этом, повышается до 300 мВт. Применяется и усиление на прием.

2.Основные характеристики
Рабочие частоты – 907 и 814 МГц,
Мощность – 10 или 300 мВт,
Количество абонентских каналов – один.
ЭДС холостого хода в цепи абонентского аппарата – 60 В,
Ток в цепи абонентского аппарата – 35 мА,
ЭДС вызова – синусоидальная, 110 В, частотой 25 Гц.
Модуль выходного сопротивления в разговорном режиме - 600 Ом.
Напряжение речевого сигнала – 0,6 В эфф.
Напряжение собственных шумов – не более 5 мВ.
Габаритные размеры модулей – 140 * 190 * 40 мм.

Питание от сети 220В или от источника постоянного тока 12В, 500 мА.

3.Особенности исполнения аппаратуры
Радиоудлинитель выполнен на основе СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ техники фирмы Panasonic и LG.
Радиоудлинитель использует возможности названной аппаратуры, поэтому дополнительной процедуры согласования применения в Радиочастотном центре не требует.

Полный комплекс, состоящий из СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ названной техники, антенн, адаптера и корпусных узлов  стандартом нашего предприятия (СТП –008-2003) обозначен как РАУТ-900, с целью его идентификации.

4.Схема электрическая.
Устройство выполнено на основе современной элементной базы: микропроцессоров фирмы Micrichip, миниатюрных резисторов и конденсаторов. В основе абонентского модуля интерфейс телефонный  нашей разработки.

5.Условия эксплуатации.
Температура от минус 40 С до плюс 40 С.
Давление и влажность – нормальные.
Отсутствие химически и биологически агрессивной среды.

6.Гарантийные обязательства.
Установлен срок гарантийного обслуживания аппаратуры - 1 год со  дня продажи, при условии выполнения ограничений п. 5 и отсутствия механических повреждений.