Аппаратура индивидуального вызова

Технические особенности радиотелефонов дальнего действия модели SENAO и РАУД не обеспечивают прямого вызова абонентской трубки с требуемым внутренним номером..

Для решения этой проблемы придуман ряд устройств. Одно из таких мы Вам показываем.

Устройство, рис.1, состоит из основных узлов:

-дешифратор команды тонового набора ( м.сх D1),

-коммутационный узел (м. сх D3...D7)

-устройство управления (м.сх. D2)

Устройство работает следующим образом.

Сигнал вызова ( звонка ) поступает на вход S1.2 Вызов и далее на микропроцессор.

Микропроцессор по цепи S1.16  S1.17  ( Занятие)  включает базовый блок радиотелефона на занятие линии.

По цепи S1.17 (Пригл) формирует в цепи ГТС тональный сигнал приглашения абонента к набору индивидуального номера трубки.

Абонент производит набор номера в тоновом режиме. Номер состоит из двух цифр. Номер трубки транслируется на наборное поле базы через цепи S1.5 .... S1.11.

Затем микропроцессор по цепям S1.12(Ref) и S1.13( Ref2)  дает базовому блоку команду вызова трубки.

По окончании разговора, когда на входе S1.3(Положение) появляется признак отключения трубки, микропроцессор дает команду на отключение базового блока от линии ГТС.

Устройство выполнено в виде дополнительного блока, соединяемого с базовым блоком радиотелефона с помощью гибкого плоского шлейфа длиной 150 мм.

Питание устройства осуществляется от базового блока радиотелефона.

Наши предложения

Предлагаем готовые устройства по цене 180 у.е.

Предлагаем наборы для самостоятельной сборки в комплекте: комплектующие, согласно схемы, печатная плата, корпус ( алюминий).

Документация, микропроцессор с прошитым ПО. По цене 90 у.е.